## Slide 1: Booster SHC Modeling

## Slide 2: Quarter Model setup
As a first step check, a quarter model of the cavity is set up in Omega3P, based on the SAT file provided by Gennady.

## Slide 3: Quarter Model Tuning
Chart: Average μ' as a function of frequency
| 70.821031777569004 | 72.927333595099 | 75.226533103335996 | 77.748250647793 | 80.528205249411997 | 83.609556145938001 | 87.044322014648998 | 90.894424990307996 | 95.231301570376004 | 100.13130874796001 | 105.66096230230001
 | 4 | 3.75 | 3.5 | 3.25 | 3 | 2.75 | 2.5 | 2.25 | 2 | 1.75 | 1.5
From Gennady , “2nd harmonic Booster cavity status and plan, Apr 2nd ”
Ferrite material: average ξ=14.4, no ferrite heating loss .
The frequency tuning agrees very well with Gennady’s results.
Chart: Average u as a function of f
| 70.821031777569004 | 72.927333595099 | 75.226533103335996 | 77.748250647793 | 80.528205249411997 | 83.609556145938001 | 87.044322014648998 | 90.894424990307996 | 95.231301570376004 | 100.13130874796001 | 105.66096230230001
Gennady | 4 | 3.75 | 3.5 | 3.25 | 3 | 2.75 | 2.5 | 2.25 | 2 | 1.75 | 1.5
e=14.4 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4

## Slide 4: Thermal heating with constant u’’
Gennady’s results from “May212015_2nd_Harm”
Omega3P Simulation
F = 75.503 MHz
For V_peak = 100 KV:
P_ferrite_e = 8.11 kW
P_ferrite_m = 63.25 kW
P_ferrite = 71.36 kW
P_copper = 9.14 kW
The Omega3P simulation agrees well with Gennady’s results.
B field Magnitude